CÁC BƯỚC SƠ BỘ

I.TẢI PHẦN MỀM TRÚT SỐ LIỆU ĐO GPS CỦA MÁY SOUTH:

  - Trang download:

    - http://www.south.com.vn/?download

    - Phần mềm này hạn sử dụng tới năm 2015, cài đặt bình thường

    - Dùng phần mềm này để chuyển sang định dạng file RINEX

II.TẢI PHẦN MỀM BÌNH SAI COMPASS(THƯỢNG HẢI):

1. Trang download:

- http://www.chcnav.com/support_list.asp?BID=1(Khoảng 35mb)

- Cài đặt bình thường, xong sẽ có icon sau trên màn hình:

III.XỬ LÝ TRÊN PHẦN MỀM BÌNH SAI COMPASS(THƯỢNG HẢI):

- Dao diện phần mềm:

    - Khởi động phần mềm:

  - Tạo hệ toạ độ địa phương: Bước này rất quan trọng

    - Vào Tools ( Coordinate System Management

    - Vào Add ( Làm tiếp như sau:

* Đặt tên hệ toạ độ địa phương khu vực thi công(Tuỳ ý)

* 7 tham số tính chuyển từ WGS-84 về VN-2000: Để nguyên các giá trị là 0, vì trong phần mềm này đã tích hợp các tham số này rồi.

* Tạo các thông số Seed file địa phương: Ví dụ ở đây là Bắc Kạn(Lưu ý các dấu phân cách giữa độ phút giây là : )

* Chọn mô hình Geoid để bình sai lưới độ cao:

- OK

- Đến đây bước 2 đã được thiết lập.

  - Tạo file làm việc:

- File ( New, chọn thư mục lưu, đặt tên file, chọn hệ toạ độ vừa tạo ở bước trên.

- Tên file chạy có đuôi dạng là *.CPS

  - Nhập dữ liệu: File ( Import

- Vào Option( chọn Full filename( ok

  - Open( sẽ xuất hiện 2 cửa sổ 1 và 2

- Cửa sổ 1: Các thông tin về điểm đo, giải cạnh, sửa tên điểm, nhập lại chiều cao Antenna:

* Để sửa tên điểm: Như ở hình trên, chọn điểm cần sửa, phải chuột(

( Sửa tên ở ( Ok.

* Để sửa độ cao Antenna: Change( Ok

- Cửa sổ 2: Sơ đồ lưới, kinh vĩ độ khu vực đo……

5. Tính giải cạnh: Vào Baseline

- Vào Baseline Setting để đặt các tham số giải cạnh, sau đó có thể:

- Tính cạnh hiện thời

- Tính cạnh đang chọn

- Tính tất cả các cạnh

* Thông tin về Ratio, RMS… sẽ hiện thị ở cửa sổ 1

* Nếu có cạnh không đạt thì chủ yếu ta cắt loại bỏ tín hiệu vệ tinh xấu:

+ Phải chuột vào cạnh đó, chọn Properties( Obs.data( giữ trái chuột, kéo rê bao quanh đoạn vệ tinh xấu, sau đó Ok và tính lại cạnh.

+ Nếu vẫn chưa được thì kết hợp tiếp với chức năng Baseline Setting để thay đổi góc ngưỡng thu vệ tinh, thời gian ghi tín hiệu vào máy đo….để tính lại.

- Ở hình này có các tác dụng: (Cửa sổ 2)

1_ Quay về màn hình trung tâm sau khi thu hoặc phóng

2_ Phóng to

3_ Thu Nhỏ

4_ Xoá cạnh đang chọn

5_ Phóng to Ellip sai số khi bình sai

6_ Thu nhỏ Ellip sai số khi bình sai

7_ Các lựa chọn về hiển thị lưới, in lưới.

6. Bình sai lưới: Vào Adjustment

* Bình sai tự do: Ở bước này là bình sai mạng lưới chung không gian 3 chiều với mục đích chủ yếu là tính sai số khép hình, nên không cần Fix điểm gốc nào cả:( Free – 3D )

- Ok( Adjustment( Run( Ok:

* Bình sai chính xác mặt phẳng và độ cao: Sau khi bình sai tự do nếu khép hình đạt thì làm tiếp bước này.

a_ Bình sai khi Fix 1 điểm gốc để kiểm tra:

+ Cách Fix điểm gốc: Để chuột vào điểm sao cho tên điểm đổi màu( Vàng), phải chuột:

  - Gõ toạ độ, độ cao điểm gốc, phần số hiệu chỉnh điểm gốc để = 0 (Precision)

* Chú ý: Phải đánh dấu V  vào Constraint thì điểm Fix mới chuyển thành ký hiệu ∆ mới được.

+ Quay lại phần trên và đánh dấu:

+ Ok( Adjustment( Run( Ok chờ máy chạy xong.

  - Để kiểm tra các điểm gốc khác còn lại có đạt không để bình sai lưới:

  - Lúc này thành quả sẽ có dạng đuôi là *.HTML, nằm ở đường dẫn chứa file làm việc đã tạo ở trên: Vidu: D:\ Bac Kan\

  - Ở đây các thư mục sẽ tự sinh ra khi chúng ta tạo một file làm việc( Trừ thư mục Solieudo).

  - Chúng ta chỉ cần :

1_Report: Thư mục chứa kết quả tính toán dạng *.HTML

2_ Res: Thư mục chứa các file kết quả tính giải cạnh

3_ Thư mục chứa số liệu đo(Tên tuỳ ý)

4_ File làm việc *.CPS

- Vào mục 3.3 2D để kiểm tra mặt phẳng điểm gốc

4.2       để kiểm tra độ cao điểm gốc

* Ở bảng 2.1 thì Rference factor phải ≤ 30

b_ Bình sai theo tất cả các điểm gốc:  Sau khi kiểm tra ở trên thấy đạt thì tiếp tục Fix các điểm gốc còn lại, chạy bình sai mạng lưới và xuất kết quả như trên.

7. Dùng phần mềm APNET 2012 để xuất thành quả ra 7 bảng.

8. Chú ý:

- Trong quá trình làm việc nếu không SAVE thì sẽ không có thông tin nào được cập nhật vào file *.cps, mà chỉ là các thay đổi ta thấy tạm thời trên màn hình.

- Sau khi bình sai mạng lưới xong: Sẽ có cấu trúc như hình dưới

Nếu ta làm thao tác như hình dưới thì các thông tin về bình sai sẽ bị xoá hết( không thể xuất ra kết quả bình sai được nữa( phải bình sai lại.

---------------------------------------